## Slide 1
Programação 1
Aula 3
Valeri Skliarov, Prof. Catedrático
Email: skl@ua.pt
URL: http://sweet.ua.pt/skl/
Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática
Universidade de Aveiro
http://elearning.ua.pt/

## Slide 2
Revisão da aula anterior

## Slide 3
Instrução if
if (A > B)
System.out.println("O número maior é A");
else
System.out.println("B é maior ou igual a A");
A > B
Sim
Não
O número maior é A
B é maior ou igual a A
Operação ternária
System.out.println(A > B ? "O número maior é A" : "B é maior ou igual a A");
A_B = A > B ? A : B;
A > B
Sim
Não
A_B = A
A_B = B
if (A > B) A_B = A;
else A_B = B;
Estas operações são iguais
Estas operações são iguais

## Slide 4
Instrução if
A > B
A > C
B > C
Sim
Não
A é o máximo
Sim
C é o máximo
Não
B é o máximo
Sim
Não
System.out.println("O número maior é ");
if (A > B)
if (A > C) System.out.println(A);
else System.out.println(C);
else
if (B > C) System.out.println(B);
else System.out.println(C);
System.out.println("O número maior é ");
System.out.println(A > B ?
(A > C ? A : C) :
(B > C ? B : C));
Estas operações são iguais

## Slide 5
Instrução switch … case
int sel;
System.out.print("sel: ");
sel = sc.nextInt();
switch(sel)
{
case 1: System.out.println("----1----"); break;
case 2: System.out.println("----2----"); break;
case 3: System.out.println("----3----"); break;
default: System.out.println("diferente de 1 e 2 e 3");
}
sel
1
2
3
default
double sel;
System.out.print("sel: ");
sel = sc.nextInt();
switch(sel)
ERRO
double sel;
System.out.print("sel: ");
sel = sc.nextInt();
switch((int)sel)
Ok
Só são permitidos valores convertíveis a inteiro

## Slide 6
int A,M;
System.out.print("Ano: ");
A = sc.nextInt();
System.out.println("Ano " + A);
System.out.print("Mês de ano: ");
M = sc.nextInt();
switch(M)
{
case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
System.out.printf("Mês %d tem 31 dias", M); break;
case 4: case 6: case 9: case 11: System.out.printf("Mês %d tem 30 dias", M); break;
case 2:
if( ( (A % 4 == 0) && !(A % 100 == 0) ) || (A % 400 == 0) )
System.out.printf("Mês %d tem 29 dias", M);
else System.out.printf("Mês %d tem 28 dias", M);
break;
default: System.out.printf("Mês %d não existe", M);
}
Exemplo:
1
2
3
4
5
6

## Slide 7
int A, B, C, D, S;
System.out.print("Introduza A: ");
A = sc.nextInt();
System.out.print("Introduza B: ");
B = sc.nextInt();
System.out.print("Introduza C: ");
C = sc.nextInt();
System.out.print("Introduza D: ");
D = sc.nextInt();
System.out.print("Introduza S: ");
S = sc.nextInt();
switch(S)
{
case A: System.out.println("S = A"); break;
case B: System.out.println("S = B"); break;
case C: System.out.println("S = C"); break;
case D: System.out.println("S = D"); break;
default: System.out.println("S != A e S != B e S != C e S != D");
}
ERRO!!!
Tem que ser constante
Erros potenciais

## Slide 8
Programação 1
Aula 3

## Slide 9
Estruturas de controlo – repetição
Operadores aritméticos unários
Instrução de atribuição com operação
Instrução repetitiva while e do...while
Instrução repetitiva for
Instruções de salto break e continue

## Slide 10
Para além da execução condicional de instruções, por vezes existe a necessidade de executar instruções repetidamente.
A um conjunto de instruções que são executadas repetidamente designamos por ciclo.
Um ciclo é constituído por uma estrutura de controlo que determina quantas vezes as instruções vão ser repetidas.
As estruturas de controlo podem ser dos tipos while, do…while e for.
Normalmente utilizamos as estruturas do tipo condicional quando o número de iterações é desconhecido e as estruturas do tipo contador quando sabemos à partida o número de iterações.

## Slide 11
Operadores aritméticos unários
incremento de 1: ++ (++x, x++)
decremento de 1: -- (--x, x--)
Os operadores de incremento e decremento atualizam o valor de uma variável com mais ou menos uma unidade.
Colocados antes são pré-incremento e pré-decremento. Neste caso a variável é primeiro alterada antes de ser usada.
      y = ++x; // equivalente a: x = x + 1; y = x;
Colocados depois são pós-incremento e pós-decremento e neste caso a variável é primeiro usada na expressão onde está inserida e depois atualizada.
    y = x++; // equivalente a: y = x; x = x + 1;

## Slide 12
Operadores aritméticos unários
Exemplos:
int a=5, b=6, c;
c = a++ + b; // ???
c = 11, a = 6
int a=5, b=6, c;
c = a+++ b; // ???
int a=5, b=6, c;
c = a++ - b; // ???
c = -1, a = 6
int a=5, b=6, c;
c = ++a + b; // ???
c = 12, a = 6
int a=5, b=6, c;
c = ++a - b; // ???
c = 0, a = 6
int a=5, b=6, c;
c = ++a – b++; // ???
c = 0, a = 6, b = 7
int a=5, b=6, c;
c = ++a - b++; // ???
System.out.printf(" c = %d a = %d b = %d\n",c,a,b );
int a=5, b=6, c;
c = ++a - b++; // ???
System.out.printf(" c = %d a = %d b = %d\n",c,a,b );
System.out.printf(" c = %d a = %d b = %d\n",c,++a,b++ );
int a=9, b=17;
double c;
c = Math.sqrt(a++) + Math.sqrt(--b);
System.out.printf(" c = %f a = %d b = %d\n",c,a,b );
a=9; b=17;
c = Math.sqrt(a++) + Math.sqrt(--b);
// c = Math.sqrt(++a) + Math.sqrt(b--);
System.out.printf(" c = %f a = %d b = %d\n",c,a,b );

## Slide 13
Instrução de atribuição com operação
É comum usar uma versão compacta do operador de atribuição (=) onde este é precedido de uma operação (por exemplo +=, -= *=, /=, %=,...).
A instrução resultante é equivalente a uma instrução normal de atribuição em que a mesma variável aparece em ambos os lados do operador =.
A importância desta notação tem a ver com a simplificação do código e com a clareza da operação a realizar.
  int x, y, z;
  ...
  y += 5; // equivalente a y = y + 5;
  z *= 5 + x; // equivalente a z = z * (5 + x);
  y += ++x; // x = x + 1; y = y + x;

## Slide 14
Instrução repetitiva while e do...while
A sequência de instruções colocadas no corpo do ciclo são executadas enquanto a condição for verdadeira.
Quando a condição for falsa, o ciclo termina e o programa continua a executar o que se seguir.
A diferença principal entre as duas instruções repetitivas reside no facto de no ciclo do … while a sequência de instruções é executada pelo menos uma vez.
Muito cuidado na definição da condição…
do
{
// instruções;
} while(condição);
while(condição)
{
// instruções;
}

## Slide 15
corpo do ciclo
corpo do ciclo
do
{
// instruções;
} while(condição);
while(condição)
{
// instruções;
}
Sim
Não
condição
instruções
Sim
condição
instruções
Ciclos
Saída do ciclo
Saída do ciclo
Entrada do ciclo
Entrada do ciclo
Não

## Slide 16
Exemplo de leitura de um valor inteiro positivo:
int x, cont = 0;
do {
System.out.print("Um valor inteiro positivo: ");
x = sc.nextInt();
cont++;
} while(x <= 0);
System.out.printf("Valor %d lido em %d tentativas\n",x,cont);
int x = -1, cont = 0; // Atenção à inicialização de x
while(x <= 0) {
System.out.print("Um valor inteiro positivo: ");
x = sc.nextInt();
cont++; }
System.out.printf("Valor %d lido em %d tentativas\n",x,cont);
Sim
condição
instruções
Não
Sim
Não
condição
instruções

## Slide 17
Instrução repetitiva for
for(inicialização ; condição ; atualização)
{
// instruções;
}
A inicialização é executada em primeiro lugar e apenas uma vez.
A condição é avaliada no início de todos os ciclos e as instruções são executadas enquanto a condição for verdadeira.
A parte da atualização é feita no final de todas as iterações.
Em geral, a função da inicialização e da atualização é manipular variáveis de contagem utilizadas dentro do ciclo.

## Slide 18
Instrução repetitiva for
Exemplos:
for(int i = 0; i < 5; i++)
System.out.printf("i = %d\n",i);
for(int i = 0; i < 5; i++)
System.out.printf("i = %d\n",i);
System.out.printf("i = %d\n",i);
Erro !!!
Ok
int i;
for(i = 0; i < 5; i++)
System.out.printf("i = %d\n",i);
System.out.printf("i = %d\n",i);

## Slide 19
Instruções de salto break e continue
Podemos terminar a execução de um bloco de instruções com duas instruções especiais: break e continue.
A instrução break permite a saída imediata do bloco de código que está a ser executado. É usada normalmente no switch e em estruturas de repetição, terminando-as.
A instrução continue permite terminar a execução do bloco de instruções dentro de um ciclo, forçando a passagem para a iteração seguinte (não termina o ciclo).
A aplicação destas instruções em conjunto com os ciclos permite reduzir a complexidade dos mesmos, aumentando clareza e legibilidade do código.

## Slide 20
for(inicialização ; condição ; atualização)
Instrução repetitiva for
Podemos apagar inicialização e/ou condição e/ou atualização mas não podemos apagar os pontos e vírgula (;)
Exemplos:
1) for(;;) – ciclo infinito (pode ser útil)
2) for(int a = 10;;) – ciclo que só tem inicialização (pode ser útil)
3) for(;a>b;) – ciclo que só tem condição (pode ser útil)
4) for(;;a++) – ciclo que só tem atualização (pode ser útil)
5) for(int a = 10; a>b;)
6) for(int a = 10; a>b; a++)
7) for(int a = 10; a>b; a++, b--)

## Slide 21
Exemplo 1:
Escreva um programa que leia uma série de números inteiros. Quando for introduzido um número negativo, o programa deve escrever quantos números foram introduzidos e terminar
int x; int n = 0;
do {
System.out.print("Introduza um numero: ");
x = sc.nextInt(); n++;
} while(x >= 0);
System.out.println("n = "+n);
do … while
int x = 0; int n = 0;
while(x >= 0) {
System.out.print("Introduza um numero: ");
x = sc.nextInt(); n++;
};
System.out.println("n = "+n);
}
}
while
int x = 0; int n = 0;
for(;x>=0;) {
System.out.print("Introduza um numero: ");
x = sc.nextInt(); n++;
}
System.out.println("n = "+n);
for
int x; int n = 0;
for(x = 0;x>=0;) {
System.out.print("Introduza um numero: ");
x = sc.nextInt(); n++;
}
System.out.println("n = "+n);
for
Embora qualquer dos três ciclos pode ser usado, provavelmente do … while é o melhor porque do … while é o mais natural para a tarefa considerada

## Slide 22
Exemplo 2:
Escreva um programa que permite calcular o fatorial de N e (1 ≤ N ≤ 10)
Para este exemplo ciclo do … while é o melhor para verificar dados de entrada e ciclo for é o melhor para calcular o fatorial
int N, fatorial = 1;
do {
System.out.print("Introduza um numero: ");
N = sc.nextInt();
if (N > 10 || N < 1)
System.out.println("o número errado");
} while(N > 10 || N < 1);
for (int i = 1; i <= N; i++)
fatorial *= i;
System.out.println("fatorial = "+fatorial);

## Slide 23
B = A % B
A = B
Exemplo 3:
Escreva um programa que leia dois números inteiros e determine o seu divisor máximo comum (MDC) através do algoritmo de Euclides.
Para este exemplo, provavelmente, ciclo while é o melhor
B== 0
B > A
Trocar valores de A e B
Sim
Não
MDC = A
Não
Sim
Ciclo
A = 33; B = 77
1. A = 77; B = 33 // trocar valores de A e B
2. B = A % B = 11; A = 33
3. B = A % B = 0; A = 11.
4. MDC = A = 11.

## Slide 24
Exemplo 3:
int tmp;
int A,B;
System.out.print("Introduza A: ");
A = sc.nextInt();
System.out.print("Introduza B: ");
B = sc.nextInt();
while (B>0)
{ if (B > A) { tmp=A; A=B; B=tmp;}
else { tmp=B; B=A%B; A=tmp;}
}
System.out.println("MDC = "+A);
B = A % B
A = B
B == 0
B > A
Trocar valores de A e B
Sim
Não
Não
Sim
Ciclo
Escreva um programa que leia dois números inteiros e determine o seu divisor máximo comum (MDC) através do algoritmo de Euclides.
MDC = A
A = 33; B = 77
1. A = 77; B = 33 // trocar valores de A e B
2. B = A % B = 11; A = 33
3. B = A % B = 0; A = 11.
4. MDC = A = 11.

## Slide 25
int tmp;
int A,B;
System.out.print("Introduza A: ");
A = sc.nextInt();
System.out.print("Introduza B: ");
B = sc.nextInt();
while (B>0)
{ if (B > A) { tmp=A; A=B; B=tmp;}
else { tmp=B; B=A%B; A=tmp;}
}
System.out.println("MDC = "+A);
Chavetas não são obrigatórias: pode remover ou não

## Slide 26
int x, cont = 0;
do {
System.out.print("Um valor inteiro positivo: ");
x = sc.nextInt();
cont++;
} while(x <= 0);
System.out.printf("Valor %d lido em %d tentativas\n",x,cont);
int x = -1, cont = 0; // Atenção à inicialização de x
while(x <= 0) {
System.out.print("Um valor inteiro positivo: ");
x = sc.nextInt();
cont++; }
System.out.printf("Valor %d lido em %d tentativas\n",x,cont);
int x, cont;
for (x = -1, cont = 0; x <= 0; cont++)
{ System.out.print("Um valor inteiro positivo: ");
x = sc.nextInt(); }
System.out.printf("Valor %d lido em %d tentativas\n",x,cont);
Exemplo 4 (Exemplo de leitura de um valor inteiro positivo:)
do … while
while
for

## Slide 27
int x, cont = 0;
do {
System.out.print("Um valor inteiro positivo: ");
x = sc.nextInt();
cont++;
if(cont >= 10) //depois de 10 tentativas, termina o ciclo
break;
} while(x <= 0);
if(x > 0) System.out.printf("Valor %d lido em %d tentativas\n",x,cont);
else System.out.printf("Ultrapassadas 10 tentativas\n");
Exemplo 5:

## Slide 28
int i, n, soma = 0;
do {
System.out.print("Valor de N [1 ... 99]: ");
n = sc.nextInt();
} while(n < 1 || n > 100);
for(i = 1 ; i <= n ; i++){
// se numero par avança para a iteração seguinte
if(i % 2 == 0) continue;
soma += i;
}
System.out.printf("A soma dos impares é %d\n", soma);
Exemplo 6:

## Slide 29
int i, n, soma = 0;
do {
System.out.print("Valor de N [1 ... 99]: ");
n = sc.nextInt();
} while(n < 1 || n > 100);
for(i = 1 ; i <= n ; i++)
if(i % 2 != 0) soma += i;
System.out.printf("A soma dos ímpares é %d\n", soma);
Exemplo 6: o mesmo código sem instrução continue
int i, n, soma = 0;
do {
System.out.print("Valor de N [1 ... 99]: ");
n = sc.nextInt();
} while(n < 1 || n > 100);
for(i = 1 ; i <= n ; i++) {
// se numero par avança para a iteração seguinte
if(i % 2 == 0) continue;
soma += i;
}
System.out.printf("A soma dos impares é %d\n", soma);
Ciclo for com instrução continue

## Slide 30
import java.util.*;
public class inteiros_aleatorios
{
static Random rand = new Random();
static Scanner sc = new Scanner(System.in);
public static void main(String[] args)
{ int N,M;
System.out.print("Quantus números ? ");
N = sc.nextInt();
System.out.print("Qual é o valor máximo ? ");
M = sc.nextInt();
for(int i = 0; i < N; i++)
System.out.println(i+") = "+rand.nextInt(M)+"; ");
}
}
Gerar N números inteiros entre 0 e M-1 aleatoriamente
Exemplo 7:
for(int i = 0; i < N; i++)
System.out.printf("%d) = %d;\n", i, rand.nextInt(M));

## Slide 31
Exemplo 8:
import java.util.*;
public class inteiros_reais
{
static Random rand = new Random();
static Scanner sc = new Scanner(System.in);
public static void main(String[] args)
{ int N;
System.out.print("Quantus números ? ");
N = sc.nextInt();
for(int i = 0; i < N; i++)
System.out.println(i+") = "+rand.nextDouble()*1000+"; ");
}
}
Gerar N números reais aleatoriamente
for(int i = 0; i < N; i++)
System.out.println(i+") = "+rand.nextDouble()+"; ");

## Slide 32
Exemplo 9:
import java.util.*;
public class entrada_for
{
static Scanner sc = new Scanner(System.in);
public static void main(String[] args)
{ int N;
for(;;)
{
System.out.print("N ? ");
N = sc.nextInt();
if(N >= 10 && N <= 20) break;
}
System.out.println("N = "+N);
}
}
Entrar um valor inteiro entre 10 e 20 utilizando ciclo for e repetir a entrada se o valor for fora do intervalo 10,…,20